- Specyfikacja techniczna sprzętu:

1 komplet stackowalnych, zarządzalnych przełączników:

| Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- |
| Sumaryczna ilość portów LAN w tym 16 portów SFP (4 jednostki, każda wyposażona w 48 portów 10/100/1000 Mb/s w tym 4 porty SFP) | 192 porty 10/100/1000 Mb/s |  |
| Przepustowość magistrali stosu: | Min. 20 Gbps |  |
| Przepustowość przełącznika | Min. 48 Gbps |  |
| Możliwość definiowania VLAN | TAK |  |
| Zarządzanie Quality of Service - QoS (IEEE 802.1P) dla każdego portu | TAK |  |
| Definowanie portów w technologii "Link Aggregation" (IEEE 802.1Q) | TAK |  |
| Obsługa protokołu Spanning Tree (IEEE 802.1D) | TAK |  |
| Obsługa protokołu kontroli dostępu (IEEE 802.1x) | TAK |  |
| Automatyczne wykrywanie typu okablowania oraz automatyczna negocjacja prędkości połączenia | TAK |  |
| informacja na temat połączenia za pomocą LED - osobno dla każdego portu | TAK |  |
| Zarządzany zdalnie za pomocą przeglądarki internetowej, stack posiada jeden numer IP | TAK |  |
| Okablowanie STACK w technologii „ring” | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |

Komplet składa się z 4 (czterech) jednostek, każda  o wysokości 1U, przystosowanych do zamontowania w szafie typu „rack” 19 cali (szczegóły na rysunku – Rysunek 2)

System musi umożliwiać możliwość rozbudowy o kolejne moduły we własnym zakresie.

Każda z jednostek musi się charakteryzować następującymi parametrami:

- obsługa protokołów sieciowych:

IEEE 802.3 10BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-TX

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3z 1000BASE-X

IEEE 802.3x full-duplex

- własny wbudowany zasilacz sieciowy,

- automatyczne wykrywanie typu okablowania oraz automatyczna negocjacja prędkości połączenia,

- informacja na temat połączenia za pomocą LED - osobno dla każdego portu:

10/100/1000 Mb - brak połączenia

10/100/1000 Mb - połączono

10/100/1000 Mb – transmisja

- porty na tylnym panelu służące do tworzenia stosu,

- wymiana przełącznika w stosie bez konieczności wyłączania całego stosu lub rekonfiguracji

Zestaw musi być wyposażony w okablowanie do połączeń pomiędzy jednostkami w technologii "ring"

Rysunek 1

Długości okablowania, niezbędne do połączeń pomiędzy jednostkami należy przyjąć zgodnie z poniższym rysunkiem:

Rysunek 2

*) Rysunki poglądowe nie stanowiące odwzorowania zamawianego sprzętu.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy