Załącznik nr 8 do SIWZ

Zmiana z dnia 27.11.2014 r.

Opis parametrów technicznych

15 zestawów komputerowych:

Producent:………………………………………..

Nazwa/Model: ……………………………………

| I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) | Dodatkowa punktacja (punkty cząstkowe) |
| 1 | Typ obudowy | All-In-One |  | Nie dotyczy |
| 2 | Przekątna ekranu | Minimum 21,5” |  | Minimum 21,5” +1 pkt Więcej niż 21,5” + 10 pkt |
| 3 | Nominalna rozdzielczość | Full HD 1080p |  | Nie dotyczy |
| 4 | Ekran dotykowy | Tak/Nie |  | Nie +1 pkt Tak + 10 pkt |
| 5 | Typ ekranu | LED |  | Nie dotyczy |
| 6 | Procesor | Liczba rdzeni: min. 2 Liczba wątków: nie mniej niż 4 Częstotliwość: min. 2,8 GHz (2 rdzenie), min. 3 MB Cache Częstotliwość: min 1,9 GHz (4 rdzenie) min. 6 MB Cache |  | Liczba rdzeni min. 2 (z zachowaniem pozostałych parametrów dla min. 2 rdzeni) +1 pkt 4 rdzenie i więcej (z zachowaniem pozostałych parametrów dla 4 rdzeni) +10 pkt |
| 7 | Zestaw instrukcji procesora | 64-bit |  | Nie dotyczy |
| 8 | Częstotliwość szyny FSB | 1600 MHz |  | Nie dotyczy |
| 9 | Wielkość pamięci RAM | min. 8 GB DDR31600 MHz 1 kość, albo min. 8 GB DDR31600 MHz 2 kości (2x 4GB) |  | Parametr minimalny +1 pkt Więcej niż 8GB ( z zachowaniem parametru DDR31600 MHz dla każdej kości) + 10 pkt |
| 10 | Pojemność dysku twardego | Nie mniej niż 1TB, min. 7200 rpm |  | Nie dotyczy |
| 11 | Interfejs dysku twardego | SATA |  | Nie dotyczy |
| 12 | Napęd optyczny | DVD Super-Multi |  | Nie dotyczy |
| 13 | Karta graficzna | Dedykowana 2 GB RAM |  | Nie dotyczy |
| 14 | Karta dźwiękowa | Tak |  | Nie dotyczy |
| 15 | Głośniki | Tak |  | Nie dotyczy |
| 16 | Komunikacja | WiFi b/g/n LAN 100/1000 Bluetooth |  | Nie dotyczy |
| 17 | Interfejsy | 1x HDMI 1x RJ-45 min 2x USB 2.0 min 2x USB 3.0 1x Słuchawkowe (wyjście) 1x Mikrofonowe (wejście) 1x kamera 2MPix |  | Nie dotyczy |
| 18 | Klawiatura i mysz | USB przewodowe lub USB bezprzewodowe |  | Klawiatura USB przewodowa +1 pkt Mysz USB przewodowa +1 pkt Klawiatura USB bezprzewodowa + 5 pkt Mysz USB bezprzewodowa +5 pkt |
| 19 | Czytnik kart | TAK |  | Nie dotyczy |
| 20 | Głośniki | TAK |  | Nie dotyczy |
| 21 | Kolor obudowy | Czarny, srebrny lub srebrno - czarny |  | Nie dotyczy |
| 22 | Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 8/8.1 Professional 64 bit lub równoważny* |  | Nie dotyczy |
| 23 | Pakiet biurowy | Microsoft Office 2013 Home and Business lub równoważny* |  | Nie dotyczy |
| 24 | Gwarancja | min. 24 miesięcy |  | Parametr minimalny +1 pkt powyżej 24 miesięcy +10 pkt |

* ) System operacyjny

Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez pracowników AOTM w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego poniżej jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

* ) Pakiet biurowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia licencji zbiorczej, jednakże cena jednostkowa pakietu biurowego winna być doliczona do ceny łącznej pojedynczego zestawu.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  oprogramowania równoważnego. Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji  przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy