Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Wymagania odnoszące się do dostawy, instalacji, uruchomienia i warunków gwarancji sprzętu komputerowego oraz infrastruktury IT.

Załącznik  zawiera wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji.

Warunki ogólne:

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nie starsze niż jeden rok od daty dostarczenia.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak 
              i producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie elektronicznej i opcjonalnie papierowej.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

- Wyspecyfikowane urządzenia mogą pochodzić od różnych producentów, o ile spełnią założenia minimalne przedstawione w poniższych tabelach 
              i wykonawca zagwarantuje ich współpracę na poziomie nie gorszym niż w przypadku dostarczenia rozwiązań jednego producenta.

- wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230V ± 10%, 50 Hz.

- Dostawca zainstaluje, skonfiguruje i dostosuje dostarczony sprzęt serwerowy i sieciowy do pracy w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy komplet kabli przyłączeniowych do połączenia urządzeń  do dostarczanej lub istniejącej infrastruktury sieciowej.

- Wyspecyfikowane w jednej pozycji urządzenia mają pochodzić od jednego producenta.

- Dostarczany sprzęt komputerowy wyspecyfikowany w niniejszym załączniku musi być zgodny i dostosowany do warunków licencjonowania oferowanego
              Narzędzia  analitycznego zgodnie  z deklaracją zawartą w załączniku nr 6.1 do SIWZ.

Wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu zostały zebrane w tabelach poniżej opisanych następująco:

Lp. – Liczba porządkowa w ramach danego urządzenia / oprogramowania.

Nazwa komponentu (o ile dotyczy) – nazwa komponentu (elementu urządzenia), którego parametry minimalne Zamawiający opisuje.

Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) – informacja na temat szczegółowych wymagań minimalnych dla danego komponentu wchodzącego w skład danego urządzenia / oprogramowania.

Parametr oferowany – wypełnia wykonawca

Zamawiający podzielił swoje wymagania na następujące obszary:

1.	Serwery i powiązane urządzenia oraz oprogramowanie	2

1.1.	Serwer (typ 1) – 1 sztuka	2

1.2.	Serwer (typ 2) – 1 sztuka	8

1.3.	Zasilacz UPS wraz z modułami bateryjnymi	14

Serwery i powiązane urządzenia oraz oprogramowanie

## Serwer (typ 1) – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19", max. 2U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 4-18 rdzeniowych. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowane dwa procesory minimum 4-rdzeniowe w architekturzex86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 = min. 450 pkt. |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 128 GB pamięci RAM DDR4 LV Registered typu 2133MHz w kościach o pojemności 16GB w trybie pełnej wydajności (tzw. Performance Mode). 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768 GB pamięci RAM w modułach 4GB/8GB/16GB/32GB. |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler SAS RAID 0, 1, 5, 6, 10. |  |
| 6 | Dyski | Min 4 x 600GB SAS 10k obrotów na minutę, Min 5 x 1,2TB SAS 10k obrotów na minutę, Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hot-Plug 2.5 cala. Mocowania (kasety) dysków w zestawie. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD. |  |
| 7 | Karta sieciowa | Minimum 4 porty 10Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe mogą zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana liczba wolnych slotów. |  |
| 8 | CD-ROM/DVD | DVD-RW |  |
| 9 | Grafika, porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, dodatkowe złącze VGA z przodu obudowy. |  |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy nie większej niż 750W (1+1). Redundantne wentylatory Hot-Plug. Dopuszcza się zastosowanie zasilacza klasy Platinum, dla którego sprawność przy obciążeniu 50% wynosi minimum 94% oraz dla całego zakresu obciążenia (realne 20%-100%) sprawność nie mniejszą niż 90%. |  |
| 11 | Elementy redundantne | Redundantne zasilanie i chłodzenie typu Hot-Plug. |  |
| 12 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważne* |  |
| 13 | Zarządzanie | Wbudowany wyświetlacz lub panel z sygnalizacją optyczno-akustyczną informujący o stanie serwera. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM). Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera. RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 14 | Inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przy dostawie przez oryginalne karty gwarancyjne. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferowany sprzęt powinien posiadać: deklarację zgodności CE lub równoważną. Sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001. |  |
| 14 | Gwarancja, serwis, pomoc techniczna | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze), szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez callcenter bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem – w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii). W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  |
| 15 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |

## *) System operacyjny

## Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez  pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego w specyfikacji jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

Uwaga!:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  oprogramowania równoważnego. Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji  przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

## Serwer (typ 2) – 1 sztuka

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19", max. 2U, wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack. |  |
| 2 | Płyta główna | Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 4-18 rdzeniowych. |  |
| 3 | Procesory | Zainstalowane dwa procesory minimum 4-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate_base2006 = min. 450 pkt. |  |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowane 256 GB pamięci RAM DDR4 LV Registered typu 2133MHz w kościach o pojemności 16GB w trybie pełnej wydajności (tzw. Performance Mode). 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768 GB pamięci RAM w modułach 4GB/8GB/16GB/32GB. |  |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | Zainstalowany kontroler SAS RAID 0, 1, 5, 6, 10. |  |
| 6 | Dyski | Min 4 x 600GB SAS 10k obrotów na minutę, Min 5 x 1,2TB SAS 10k obrotów na minutę, Możliwość rozbudowy dostarczonego serwera do obsługi 16 wewnętrznych dysków twardych Hot-Plug 2.5 cala. Mocowania (kasety) dysków w zestawie. Obsługa dysków SAS, SATA, SSD. |  |
| 7 | Karta sieciowa | Minimum 4 porty 10Gigabit Ethernet Base-T. Interfejsy sieciowe mogą zajmować sloty PCI-Express, o ile pozostanie zachowana liczba wolnych slotów. |  |
| 8 | CD-ROM/DVD | DVD-RW |  |
| 9 | Grafika, porty | Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA, dodatkowe złącze VGA z przodu obudowy. |  |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | 2 redundantne zasilacze Hot-Plug o sprawności min. 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy nie większej niż 750W (1+1). Redundantne wentylatory Hot-Plug. Dopuszcza się zastosowanie zasilacza klasy Platinum, dla którego sprawność przy obciążeniu 50% wynosi minimum 94% oraz dla całego zakresu obciążenia (realne 20%-100%) sprawność nie mniejszą niż 90%. |  |
| 11 | Elementy redundantne | Redundantne zasilanie i chłodzenie typu Hot-Plug. |  |
| 12 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważne* |  |
| 13 | Zarządzanie | Wbudowany wyświetlacz lub panel z sygnalizacją optyczno-akustyczną informujący o stanie serwera. Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera. Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym. Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH). Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii. Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP). Możliwość przejęcia konsoli tekstowej. Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM). Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera. RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |
| 14 | Inne | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przy dostawie przez oryginalne karty gwarancyjne. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oferowany sprzęt powinien posiadać: deklarację zgodności CE lub równoważną. Sprzęt wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001. |  |
| 14 | Gwarancja, serwis, pomoc techniczna | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji: Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – W przypadku awarii dysków twardych Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dysku do naprawy poza siedzibę Zamawiającego Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze), szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez callcenter bazujące na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem – w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii). W momencie dostawy oferowanego sprzętu gwarancja na sprzęt musi być wypisana na Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza późniejszego przepisywania gwarancji. Serwis oferowanych urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Firma serwisująca musi znajdować się na terenie RP. |  |
| 15 | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – podać adres do strony www |  |

## *) System operacyjny

## Zamawiający informuje, iż dysponuje oprogramowaniem firmy Microsoft. Wymienione oprogramowanie wykorzystywane jest przez  pracowników AOTMiT w systemach informatycznych wspomagających pracę oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający informuje, że wykorzystuje pełny zakres funkcjonalności wyżej wymienionego oprogramowania.
Dostawa oprogramowania wymienionego w specyfikacji jest rozszerzeniem lub zaktualizowaniem oprogramowania już użytkowanego przez Zamawiającego.

Uwaga!:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  oprogramowania równoważnego. Za oprogramowanie równoważne opisanemu w specyfikacji  przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  oprogramowania jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym oprogramowania wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla oprogramowania wskazanego, w zbliżonym układzie menu,

- formaty danych wejściowych i wyjściowych są identyczne i odpowiadają przynajmniej liczbie i typowi formatów dla programów wskazanych,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów wskazanych,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

## Zasilacz UPS wraz z modułami bateryjnymi

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | obudowa z możliwością montażu w szafie rack 19" |  |
| 2 | Napięcie wejściowe/wyjściowe | 230V/230V |  |
| 3 | Kształt przebiegu sinus | sinusoida pełna |  |
| 4 | Topologia | on line ( VFI ) |  |
| 5 | Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | nie mniej niż 25 minut dla oferowanych serwerów |  |
| 6 | Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | nie mniej niż 8 minut dla oferowanych serwerów |  |
| 7 | Sygnalizacja pracy | dźwiękowa, wyświetlacz LCD |  |
| 8 | Zabezpieczenia | elektroniczne-zwarciowe i przeciążeniowe, przekroczenie temperatury |  |
| 9 | Interfejs | USB, RS232 |  |
| 10 | Ilość gniazd wyjściowych | Niemniej niż 6 |  |
| 11 | Normy i Certyfikaty | Oferowany sprzęt musi spełniać normy i posiadać: ISO9001, CE lub równoważne |  |
| 12 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  Oświadczamy, że wykonany zamówienie w zakresie wskazanym w niniejszym załączniku.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy