Załącznik nr 4 do SIWZ

Parametry techniczne aparatów telefonicznych

Zamawiający wymaga telefonów komórkowych nowych, nie używanych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane poniżej. Wszystkie zaproponowane modele dla grupy I i II muszą być pozbawione blokady SIM LOCK. Wykonawca dostarczy zabezpieczenie wyświetlacza w postaci szkła hartowanego 9H dla wszystkich telefonów z grupy I i II.

Telefon komórkowy typ 1 (dla Grupy I) – 24 szt.

| Lp. | Atrybut | Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, model aparatu telefonicznego | Podać nazwę producenta i model |  |
| 2 | Dane podstawowe, obsługa, procesor | Obudowa: jednobryłowa (bar); Typ urządzenia: Smartfon; obsługa w j. polskim; procesor: 64 bity, winien być wykonany w technologii półprzewodnikowej 14nm, ilość rdzeni min. 2, L1 cache min. 64 KB, L2 cache min. MB, L3 cache min. 8MB, szybkość taktowania zegara CPU frequency min. 1,840GHz |  |
| 3 | Obsługiwane Pasma (MHz) | min. GSM: 850/9020/1800/1900 Mhz min. WCDMA 850/900/1900/2100 Mhz min. LTE 700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 Mhz |  |
| 4 | Pamięć | Wbudowana min. 64 GB; RAM min. 1GB; brak możliwości obsługi kart pamięci microSD lub microSDHC |  |
| 5 | Wymiary [mm] | Nie większe niż 140x68x8mm |  |
| 6 | Waga [g] | Nie więcej niż 150 g z baterią |  |
| 7 | Wyświetlacz | Przekątna min. 4,7”; rozdzielczość min. 1334x750 pikseli, kolorowy IPS LCD, min. 16 mln kolorów; dotykowy, pojemnościowy multi-touch kontrast: 1400:1 jasność 500cd/m2 panel z powłoką olefobową odporną na odciski palców |  |
| 8 | Wbudowane gniazda i złącza | Gniazdo audio stereo 3,5 mm typu minijack Złącze Lightning |  |
| 9 | Bateria | litowo-jonowy wielokrotnego ładowania |  |
| 10 | Czas rozmów | W sieci 3G- min 10 godziny |  |
| 11 | Czas czuwania | W sieci 3G min 230 godzin |  |
| 12 | Aparat/kamera | 12-megapikselowy kolorowy aparat/kamera z autofokusem i lampą błyskową LED z wykrywaniem twarzy na zdjęciach i nagrywaniem wideo w jakości 4K, HD(1080p) do 30 klatek/s |  |
| 13 | Czujniki | •Żyroskop trójosiowy •Przyspieszeniomierz •Czujnik zbliżeniowy •Czujnik oświetlenia zewnętrznego •Czytnik linii papilarnych |  |
| 14 | Obsługiwane formaty audio | AAC (od 8 do 320 kb/s), Protected AAC, HEAAC, MP3 (od 8 do 320 kb/s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), Apple Lossless, AIFF i WAV |  |
| 15 | Obsługiwane formaty wideo | wideo H.264 do 1080p, 60 klatek na sekundę, High Profile, poziom 4.2, z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s, dźwięk stereofoniczny 48 kHz w formatach .m4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG-4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem AAC-LC do 160 kb/s na kanał, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny w formatach .m4v, .mp4 i .mov; Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mb/s, 1280x720 pikseli, 30 klatek na sekundę, dźwięk w formacie ulaw, dźwięk stereo PCM w formacie .avi |  |
| 16 | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/c |  |
| 17 | Bluetooth | min. Bluetooth® 4.2 |  |
| 18 | GPS | Wbudowany wraz z wbudowaną anteną GPS |  |
| 19 | Słuchawki | Słuchawki douszne z pilotem i mikrofonem Etui do przechowywania i do podróży |  |
| 20 | Obsługiwane załączniki poczty e-mail | Typy dokumentów, jakie można przeglądać: .jpg, .tiff, .gif (obrazy); .doc i .docx (Microsoft Word); .htm i .html (strony WWW); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Podgląd i Adobe Acrobat); .ppt i .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (tekst); .rtf (tekst sformatowany); .vcf (informacje kontaktowe); .xls i .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics |  |
| 21 | Kolor obudowy | Kolor obudowy telefonów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Zamawiający dopuszcza wybór kolorów telefonów z oferty posiadanej przez Wykonawcę. Tym samy Wykonawca nie może odmówić dostarczenia wybranego przez Zamawiającego koloru telefonu powołując się np. na chwilową niedostępność telefonu lub jego braki w bieżącej ofercie. (podać dostępne do wyboru kolory). |  |

(Przykładowy typ aparatu telefonicznego spełniający powyższe wymagania to Apple iPhone 6S 64GB)

Telefon komórkowy typ 2 (dla Grupy II) – 5 szt.

| Lp. | Atrybut | Minimalne parametry (wymagane przez Zamawiającego) | Parametr oferowany (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, model aparatu telefonicznego | Podać nazwę producenta i model |  |
| 2 | System operacyjny | Android w wersji, co najmniej 6.0 |  |
| 3 | Procesor | Octa-Core z zegarem min 4 rdzenie. 2.15GHz lub równoważny |  |
| 4 | Obsługiwane Pasma (MHz) | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz LTE Cat 3 (800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz) HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) |  |
| 5 | Pamięć zewnętrzna | microSD zgodne z microSDXC z obsługą kart do 200GB |  |
| 6 | Karta SIM | Nano-SIM |  |
| 7 | Pamięć wewnętrzna | min. 32 GB pamięci na dane, min. 4GB RAM |  |
| 8 | Wymiary [mm] | Nie większe niż 150x74x8 mm |  |
| 9 | Waga [g] | Nie więcej niż 160 z baterią |  |
| 10 | Wyświetlacz | Płaski, dotykowy MultiTouch, o wielkość od 5,1 cala i rozdzielczości min. 1440x2560 z obsługą min. 16M. kolorów, co najmniej 550 ppi, zabezpieczenie Corning Gorilla Glass 4 |  |
| 11 | Wbudowane gniazda i złącza | Gniazdo audio stereo 3,5 mm typu jack Port micro-USB (5V) |  |
| 12 | Bateria | litowo-jonowy wielokrotnego ładowania o pojemności min. 2800mAh |  |
| 13 | Czas rozmów | min. 20 godzin (3G) |  |
| 14 | Czas czuwania | min 350 godzin (3G) |  |
| 15 | Aparat/kamera | Tylny: 12-megapikselowy kolorowy aparat/kamera z autofokusem; lampa błyskowa LED; przysłona nie więcej niż f/1,8. Przedni: 5-megapikselowy kolorowy aparat |  |
| 16 | Czujniki | Kompas cyfrowy, Czujnik natężenia światła. Akcelerometr lub żyroskop, Barometr, czytnik linii papilarnych, Magnetometr |  |
| 17 | Obsługiwane formaty audio | MP3, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, |  |
| 18 | Obsługiwane formaty wideo | MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7 / 8, Sorenson Spark, HEVC |  |
| 19 | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Funkcjonalność AP (punktu dostępowego/8otspot uwi-fi) |  |
| 20 | Bluetooth | Bluetooth® 4.2 LE |  |
| 21 | GPS | Wbudowany wraz z wbudowaną anteną GPS, obsługa AGPS, GLONASS |  |
| 22 | Transmisja danych (wartości minimalne) | GPRS/EDGE - klasa 12, klasa B HSDPA/HSUPA - 42,2Mbps/5,76Mbps |  |
| 23 | Inne | Możliwość sterowania gestem NFC, WiFi Direct, DLNA |  |
| 24 | Kolor obudowy | Kolor obudowy telefonów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Zamawiający dopuszcza wybór kolorów telefonów z oferty posiadanej przez Wykonawcę. Tym samym Wykonawca nie może odmówić dostarczenia wybranego przez Zamawiającego koloru telefonu powołując się np. na chwilową niedostępność telefonu lub jego braki w bieżącej ofercie. (podać dostępne do wyboru kolory). |  |

(Przykładowy typ aparatu telefonicznego spełniający powyższe wymagania to Samsung Galaxy S VII, LG G5)

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy